项目参数和要求

1、项目名称：预防医学门诊部“成人疫苗接种规范化改造”

2、工程地点：长沙市开福区芙蓉中路一段450号高层综合楼

3、预算金额：19.6万

4、承包方式：“拿钥匙”工程，包工包料

5、要求：

（1）按照国家室内建筑装修相关标准和规范进行施工和验收，确保工程工期、质量和安全生产，工程质量质保一年，使用材料要求达到国家规定室内环保强制标准；

（2）承改公司需具有独立企业法人资格，营业执照经营范围包括本次采购内容且具备相应供货能力的国内供应商，需至少具有建筑装修装饰工程一级资质，其它相关资格条件能提供可作为优先考虑；

（3）工程量清单仅供参考，最终以现场查勘满足甲方要求为准；

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆砖砌体隔墙 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 45 |
| 2 | 敲墙后粉整修补 | 拆除原有墙体后墙面粉整修补 | m | 27 |
| 3 | 拆大芯板隔墙 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 124 |
| 4 | 原吊顶拆除 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 230 |
| 5 | 地面砖拆除 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 21.35 |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 210 |
| 7 | 墙面砖拆除 | 人工拆除、场地清理 | m2 | 86.256 |
| 8 | 窗套拆除 | 人工拆除、场地清理 | 个 | 11 |
| 9 | 原蹲便品及小便斗拆除 | 人工拆除、场地清理 | 套 | 35 |
| 10 | 原蹲位隔断拆除 | 人工拆除、场地清理 | 套 | 25 |
| 11 | 门拆除 | 人工拆除、场地清理 | 樘 | 14 |
| 12 | 1150型50厚双面426厚岩棉净化板 | 成品定制及安装 | m2 | 124 |
| 13 | 新建石膏板隔墙 | 轻钢龙骨骨架 九厘板打底 石膏板饰面 | m2 | 47.84 |
| 14 | 卫生间铝合金门 | 含五金 | 樘 | 3 |
| 15 | 成品木门 | 含五金 | 樘 | 4 |
| 16 | 彩钢板门 | 含五金 | 樘 | 7 |
| 17 | 卫生间蹲位抬高 | 抬高及找平 | m2 | 7.248 |
| 18 | 抬高部位四周砖砌体及粉水泥砂浆 | 实心红砖砌筑 | m3 | 0.21744 |
| 19 | 办公区石膏板吊顶 | 轻钢龙骨，配件，石膏板，辅料 | m2 | 210 |
| 20 | 墙面水泥砂浆抹灰（由于墙面砖凿除后为达到防水要求） | 1：3水泥砂浆抹灰20mm厚 | m2 | 86.256 |
| 21 | 地面找平（由于地面砖凿除后为达到防水要求） | 1：3水泥砂浆找平层20mm厚 | m2 | 21.35 |
| 22 | 地面及墙面涂刷防水涂料 | 厚防水涂料涂刷二遍（地面满刷，返墙刷0.5m高） | m2 | 38.14 |
| 23 | 卫生间墙面砖铺设（400*800规格） | 水泥砂浆， | m2 | 86.256 |
| 24 | 卫生间地面砖铺设（400*400规格） | 水泥砂浆， | m2 | 21.35 |
| 25 | 卫生间300*300铝扣板吊顶 | 轻钢龙骨，配件，石膏板，辅料 | m2 | 21.35 |
| 26 | 卫生间隔断 | 防潮防水板 | 套 | 520 |
| 27 | 小便斗隔断 | 防潮防水板 | 块 | 85 |
| 28 | 刮仿瓷涂料 | 刮环保腻子白色底灰两遍,阴阳角补正;砂纸打磨平整; | m2 | 500.75 |
| 29 | 白色乳胶漆 | 滚涂或手刷内墙漆三遍 | m2 | 500.75 |
| 30 | 窗台大理石 | 磨边 | m2 | 24.80 |
| 31 | 注射台 | 现场制作 | 个 | 1.00 |
| 32 | 资料柜 | 现场制作 | 个 | 2.00 |
| 33 | 插座 | 单相五孔插座 | 个 | 45.00 |
| 34 | 照明开关 | 单开 | 个 | 22.00 |
| 35 | 照明强电配线 | 管内穿线 2.5平方铜线 | m | 990.00 |
| 36 | 插座强电配线 | 管内穿线 4平方铜线 | m | 704.00 |
| 37 | 弱电配线 | 管内穿线 网线 | m | 850.00 |
| 38 | 配管 | PVC20 | m | 848.00 |
| 39 | 开关底盒 | 开关插座底盒; 暗装; | 个 | 25.00 |
| 40 | 排气扇安装 | 安装、接头 | 个 | 3.00 |
| 41 | 筒灯 |  | 个 | 25.00 |
| 42 | 吸顶灯 |  | 盏 | 14.00 |
| 43 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式（带水箱） | 组 | 7.00 |
| 44 | 小便器（带感应阀） | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式 | 组 | 3.00 |
| 45 | 洗手盆及龙头 | 面盆、龙头、软管、角阀 | 套 | 2.00 |
| 46 | 大理石洗手台 | 大理石洗手台 | m | 1.917 |
| 47 | 水银镜 | 带边框 | m2 | 2.75 |
| 48 | 生活给水管 | 材质、规格:PPR25 | m | 57.40 |
| 49 | 排水管 | PVC排水管DN50 | m | 31.00 |
| 50 | 排水管 | PVC排水管DN110 | m | 35.00 |
| 51 | 不锈钢地漏安装DN50 | 不绣钢 | 个 | 2.00 |
| 52 | 不绣钢纸巾盒 | 不绣钢 | 只 | 7.00 |
| 53 | 已完工程地面成品保护 | 1.石膏板保护 | m2 | 260.00 |
| 54 | 材料上楼 | 1.人工材料上楼 | 项 | 1.00 |
| 55 | 垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |
| 56 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |

（4）施工“三包”，包垃圾清运、包人员安全生产、包施工质量。

6、工期不得超过30天（中标后要求三个工作日内安排进场）